人白细胞介素1（IL-1）酶联免疫检测

试剂盒使用说明书

使用前仔细阅读本说明书。本酶联免疫试剂盒是基于双抗体夹心技术原理，来检测人白细胞介素1（IL-1），只能用于研究用途，不得用于医学诊断。

用    途：用于人血清、血浆及相关液体样本中白细胞介素1（IL-1）的测定。

工作原理

本试剂盒采用的是生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法（ELISA）测定样品中人白细胞介素1（IL-1）水平。向预先包被了人白细胞介素1（IL-1）单克隆抗体的酶标孔中加入白细胞介素1（IL-1），温育；温育后，加入生物素标记的抗IL-1抗体。再与链霉亲和素-HRP结合，形成免疫复合物，再经过温育和洗涤，去除未结合的酶，然后加入底物A、B，产生蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中人白细胞介素1（IL-1）的浓度呈正相关。

试剂盒组成

| 试剂盒组成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明书 | 1份 | 1份 |  |
| 封板膜 | 2片（48） | 2片（96） |  |
| 密封袋 | 1个 | 1个 |  |
| 酶标包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
| 标准品：320ng/L | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 链霉亲和素-HRP | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 生物素标记的抗IL-1抗体 | 0.5ml×1瓶 | 1 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 显色剂B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 终止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 浓缩洗涤液 | （20ml×20倍）×1瓶 | （20ml×30倍）×1瓶 | 2-8℃保存 |

需要而未提供的试剂和器材

- 37℃恒温箱。

- 标准规格酶标仪。

- 精密移液器及一次性吸头

- 蒸馏水，

- 一次性试管

- 吸水纸

注意事项

- 从2-8℃取出的试剂盒，在开启试剂盒之前要室温平衡至少30分钟。酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

- 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差

- 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准.

- 为避免交叉污染，要避免重复使用手中的吸头和封板膜。

- 不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。

- 底物B对光敏感，避免长时间暴露于光下。

洗板方法

手工洗板方法：甩掉酶标板内的液体；在实验台上铺垫几层吸水纸，酶标板朝下用力拍几次；将稀释后的洗涤液至少0.35ml注入孔内，浸泡1-2分钟。根据需要，重复此过程数次。

自动洗板：如果有自动洗板机，应在熟练使用后再用到正式实验过程中

标本要求

1．不能检测含NaN3的样品，因NaN3抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

2．标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20℃保存，但应避免反复冻融。

操作程序

- 标准品的稀释：(本试剂盒提供原倍标准品一支，用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。)

| 160 ng/L | 5号标准品 | 120μl的原倍标准品加入120μl标准品稀释液 |
| --- | --- | --- |
| 80 ng/L | 4号标准品 | 120μl的5号标准品加入120μl标准品稀释液 |
| 40 ng/L | 3号标准品 | 120μl的4号标准品加入120μl标准品稀释液 |
| 20 ng/L | 2号标准品 | 120μl的3号标准品加入120μl标准品稀释液 |
| 10 ng/L | 1号标准品 | 120μl的2号标准品加入120μl标准品稀释液 |

- 根据代测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定，能使用复孔的尽量做复孔。

- 加样：1）空白孔，空白对照孔不加样品，生物素标记的抗IL-1抗体，链霉亲和素-HRP，只加显色剂A&B和终止液，其余各步操作相同；2）标准品孔：加入标准品50ul，链霉亲和素-HRP50ul(标准品中已事先整合好生物素抗体，故不加)；3）代测样品孔：加入样本40ul，然后各加入抗IL-1抗体10ul、链霉亲和素-HRP50ul，盖上封板膜，轻轻震荡混匀，37℃温育60分钟。

- 配液：将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用。

- 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此重复5次，拍干。

- 显色：每孔先加入显色剂A50ul，再加入显色剂B50μl，轻轻震荡混匀，37℃避光显色10分钟.

- 终止：每孔加终止液50μl，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

- 测定：以空白空调零，450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。 测定应在加终止液后10分钟以内进行。

- 根据标准品的浓度及对应的OD值计算出标准曲线的直线回归方程，再根据样品的OD值在回归方程上计算出对应的样品浓度。也可以使用各种应用软件来计算。

操作程序总结：

检测范围：5 ng/L→160 ng/L。

规格：96T/盒

保存：2-8℃。

有效期：6个月(2-8℃)。

# Text boxes

准备试剂，样品和标准品

加入准备好的样品和标准品，生物素标记的二抗和酶标试剂，37℃反应60分钟

洗板5次，加入显色液A、B，37℃显色15分钟

加入终止液

15分钟内读OD值

计算